## Slide 1
초음파센서
마이크로프로세서 및 실습
2015136141
2017136093
류채영
이지원

## Slide 2
목차
초음파 센서
코드 설명
고찰
시연

## Slide 3
초음파 센서
초음파
코드 설명
시연
고찰
초음파란 무엇인가
초음파
초음파는 가청 최대 한계 범위를 넘어서는 주파수를 갖는 음압(sound pressure)을 의미한다.
Copyright ⓒ D.sual 2017. All Rights Reserved
음파는 주파수에 따라 분류된다.
16Hz
0Hz
100Hz
10000Hz
20000Hz
초저주파
저주파
중주파
고주파
초음파

## Slide 4
초음파
초음파
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
초음파의 성질
파장이 짧다.
공기중에서는 (10mm, 액체 고체 중 1mm이하)
지향성과 직진성이 높다.
Copyright ⓒ D.sual 2017. All Rights Reserved
초음파
코드 설명
시연
고찰
진행거리가 비교적 길다.
동일 매질에서는 속도가 일정하며, 매질이 달라지면 속도가 달라진다.
경계면이나 불연속면에서는 반사한다.
공기340m/s, 고체5000m/s이상

## Slide 5
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
초음파 센서
Echo
초음파가 반사되어 되돌아오는 것을 인지하는 역할
정압전현상 이용
Trigger
진동을 유발해 초음파를 보내는 역할
역압전현상을 이용
초음파
코드 설명
시연
고찰
초음파 센서
함수발생기에서 전압 +,-를 짧은시간동안 교차해서 걸어주면 압전소자의 변형과 원형이 교대로 일어나고 이것이 진동에너지가 되어 초음파를 발생시킨다.
초음파 신호를 받을 때 발생하며 외부에서 에너지(파동)을 받으면 전압을 발생한다.

## Slide 6
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
HC-SR04
구성
VCC핀 : 전원을 공급받음
Trig핀 : 초음파를 발신함
Echo 핀 : 초음파를 수신함
Gnd: 접지 역할을 함
HC-SR04란?
초음파 센서 모듈로 초음파 송신부(Trig), 초음파 수신부(Echo), 제어회로로 구성되어 있는데,
사용자가 초음파를 제어해 거리를 측정 할 수 있도록 만들어졌다.
초음파
코드 설명
시연
고찰
초음파 센서
스펙
동작 전압 : 5V
동작 전류 : 15mA
동작 주파수 : 40KHz
측정 거리 : 2cm ~ 4m
측정 각도 : 15 °
트리거 입력 신호(Trigger Input Signal) : 10㎲ , TTL Pulse
응답 출력 신호(Echo Output Signal) : 거리에 비례하는 TTL Pulse

## Slide 7
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
측정 오류
측정거리
측정가능 거리를 벗어나 반향파를
수신하기 어려운 경우
초음파
코드 설명
시연
고찰
초음파 센서
4m
측정각도
센서와 물체와의 각도가 15도보다 작아 반향파를 수신하기 어려운 경우
측정물체
물체가 너무 작아서 반향파를 만들기 어려운 경우

## Slide 8
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
측정 오류
불규칙한 표면
반향파의 방향이 분산되어 센서로 돌아가는 반향파의 수신강도가 떨어져 오차가 크게 나타날 수 있다.
초음파
코드 설명
시연
고찰
초음파 센서
잔류(잔향)에코
전방에서 반향된 반향파가 센서로 직진하지 않고 다른 벽면을 여러 번 반사하여(2,3차 반사) 센서에 수신될 수 있다.
4m

## Slide 9
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
Setup()
초음파
코드 설명
시연
고찰
코드 설명
PWM핀
펄스 신호는PWM 신호 이므로
pwm이 가능한 핀으로 설정한다.
]
초음파 발생부
초음파 수신부

## Slide 10
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
초음파 발생 및 수신
초음파
코드 설명
시연
고찰
코드 설명
]
초음파 발생
Trig 핀에 10uS 길이의 펄스를 넣어주면 모듈이 초음파를 발생시킨다.
pulseIn(pin,value)
PWM 신호 입력 -> analogWrite()
PWM 신호 출력 -> pulseIn()
pin이 value가 되는 시간을 측정.
즉, echo가 HIGH가 되는 시간을 측정.
따라서 펄스의 길이는 초음파가 돌아오는데 걸린 시간에 비례하게 된다.

## Slide 11
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
Dead Zone
초음파
코드 설명
시연
고찰
코드 설명
]
최소, 최댓값
삼항연산자를 이용하여 최소, 최댓값을 n,m에 저장한다.
]
거리로 변환(cm)
1cm = 340 / 시간
시간 = 0.01 / 340 = 29.41us
따라서 1cm를 이동하는데 거리는 시간은 29us이다.
Result는 물체에 부딪혀 돌아온 거리이므로 2로 나누어야한다.
]
Dead Zone
한 루프 내에서 최댓값과 최솟값의 차이가 50cm 이상이
아닐 경우에만 결과값을 출력하여 값이 튀는 것을 방지한다.

## Slide 12
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
Led 출력
초음파
코드 설명
시연
고찰
코드 설명
LED 출력
시연의 편의를 위해 led를 출력한다.
30cm부터 5cm씩 작아질 때마다 led가 꺼진다.

## Slide 13
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
시연 환경
시연 조건
측정 할 물체사이 장애물이 없어야한다.
측정 공간 온도 : 18도
초음파
코드 설명
시연
고찰
코드 설명
물체
표면이 불규칙적이지 않아야한다.
반향파가 만들어질 수 있는 적절한 크기이어야한다.

## Slide 14
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
시연 결과 및 오차
초음파
코드 설명
시연
고찰
코드 설명
측정 값
오차
실측 거리
5cm
10cm
20cm
30cm
50cm
4.96
10.00
19.58
29.07
48.45
0.04
0
0.42
0.93
1.55

## Slide 15
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
오차 발생 원인
초음파
코드 설명
시연
고찰
코드 설명
초음파의 반향파는 상대 물질의 표면이나 종류에 따라 다를 수 있다.
초음파의 반향파는 공기의 온도, 습도 등 주변 환경에 영향을 받는다.
줄자를 이용해서 길이를 측정했다.
속도 C= { 331.5 + (0.6 x Temp) } x 100 cm/sec

## Slide 16
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
시연 영상
초음파
코드 설명
시연
고찰
코드 설명
https://youtu.be/_4RBy9iNxOA

## Slide 17
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
초음파
코드 설명
시연
고찰
최종 발표 피드백
-> 총 10번 측정하여 평균을 낸 후, 오차를 계산하여 코드에 적용한다.
1. 오차 계산 결과를 바탕으로 calibration할 것.
-> loop내에서 측정한 값들을 평균을 낸 후 그 값을 정수형으로 출력한다.
2. 값의 정확도를 높일 것. (값의 움직임이 없도록)
피드백 내용

## Slide 18
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
Calibration 과정
초음파
코드 설명
시연
고찰
최종발표 피드백
측정 값(평균)
오차
실측 거리
5cm
10cm
20cm
30cm
50cm
4.98
10.00
19.47
29.07
48.47
0.02
0
0.58
0.93
1.53
10cm 간격으로 물체 실측 거리와 초음파 센서와의 거리를 측정한다.
총 20회 측정하고, 오차의 평균 값을 계산한다.

## Slide 19
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
초음파
코드 설명
시연
고찰
최종 발표 피드백
측정 값(평균)
오차
실측 거리
60cm
70cm
80cm
90cm
100cm
62.03
72.16
82.14
92.17
102.29
2.03
2.16
2.14
2.17
2.29
130cm
132.43
2.43
150cm
152.88
2.88
180cm
가끔 측정 불가

## Slide 20
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
Calibration code
초음파
코드 설명
시연
고찰
최종발표 피드백
오차를 기반으로 0점 조절을 위해 필요한 값
값이 튀는 것을 방지
측정된 오차값을 기반으로
0점을 조절한다.
0 ~ 15cm = 오차 0
15~25cm = 오차 0.5
25~45cm = 오차 1
45~60cm = 오차 1.5
60~100cm = 오차 2
100~150cm = 오차 2.5
150cm 이상 = 오차 3

## Slide 21
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
일정한 값 출력하기
초음파
코드 설명
시연
고찰
최종발표 피드백
3개의 센서값의 값을 출력한다.
세 센서값의 평균을 계산한다.
cm로 표현
루프 내에서 여러 번 측정하고 그 값의 평균값을 출력한다.
이때 값이 튀는 것을 방지하기 위한 코드가 필요하다.

## Slide 22
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
초음파
코드 설명
시연
고찰
최종 출력화면
10cm
43cm
29cm

## Slide 23
Subtitle 1
Subtitle 2
Subtitle 3
Subtitle 4
초음파
코드 설명
시연
고찰
물체가 이동하는 경우 결과창
Calibration과정을 거쳤으며 측정평균값을 출력했다.
-> 정확한 거리를 계산할 수 있다.
물체의 위치가 변한 것을 인지하여
평균값을 다시 계산하기 때문에 대기한다.

## Slide 24
감사합니다
Copyright ⓒ D.sual 2017. All Rights Reserved